Materiály
1. MLAB kit
2. ATmega1284P procesor
3. 3.3V stabilizátor napětí
4. Analogová paměť (2x)
5. USB programátor
6. BC412 plastové scintilátory (2x)
7. Olověný plech
8. Fotonásobiče USTSIPM01A (2x)
9. Teflonová páska
10. Elektrikářská páska
11. Oboustranná páska
12. Krabička od bonbonů
13. LED dioda
Postup
1. Příprava scintilátoru:
  1. Obmotejte scintilátor teflonem, ponechte malou dírku pro fotonásobič.
  2. Umístěte fotonásobič z boku na kratší stranu scintilátoru.
  3. Obmotejte celek elektrikářskou páskou.
2. Sestavení detektoru:
  1. Opakujte výše uvedený postup pro druhý scintilátor.
  2. Umístěte plátek olova mezi scintilátory a připevněte jej oboustrannou páskou.
  3. Vložte celek do krabičky od bonbonů.
3. Elektrické zapojení:
  1. Napájejte detektor z USB konektoru, snižte napětí na 3.3V pomocí stabilizátoru.
  2. Přiveďte napětí do dvou analogových pamětí.
  3. Paralelně připojte napětí do fotonásobičů.
  4. Výstupy fotonásobičů připojte na vstupy analogových pamětí.
  5. Analogové výstupy z pamětí připojte na analogové piny A0 a A1 procesoru ATmega1284P.
  6. Reset analogových pamětí připojte na digitální piny B0 a B1 procesoru.
  7. Umístěte LED diodu na pin C0 pro indikaci mionů.
4. Připojení programátoru:
  1. Spojte nožičky programátoru:
    1. TX - D1
    2. RX - D0
    3. DTR - RESET
  2. Připojte napájení 5.5V z USB programátoru a začněte programovat.